## Slide 1
Комплексная схема организации дорожного движения г. Могоча

## Slide 2
Ключевые задачи КСОДД
Обеспечение безопасности дорожного движения
Упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств
Организация пропуска прогнозируемого потока транспортных средств и пешеходов
Повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования
Организация транспортного обслуживания объектов капитального строительства (новых и реконструируемых)
Снижение экономических потерь при проектировании дорожного движения
Снижение негативного воздействия автотранспорта на окружающую среду
Оптимизация парковочного пространства

## Slide 3
Этап I. Сбор и анализ системных данных

## Slide 4
Общая характеристика г. Могоча
Город Могоча – населенный пункт на Забайкальском крае России. Возникновение города относится к 1910 г. Тогда Могоча появилась как поселок при строительстве Амурской железной дороги. Станция Могоча была открыта в 1914 году. Затем поселок стал центром золотодобывающего района, а с 1950 – городом.

## Slide 5
Могоча является крупной железнодорожной станцией. В 1916 году появилось Могочинское паровозное депо, в 1924 году здесь появилось электричество, в 1930 году началось строительство второго железнодорожного пути, построены электростанция и вагонное депо, дистанция сигнализации и связи.
Перемены, происходившие в стране в 1990-е годы, затронули и Могочинский район. Многие предприятия лишились собственности, и на целое десятилетие хозяйство района пришло в упадок. В начале XXI века экономика начала постепенно возрождаться. Важной её составляющей по-прежнему являются золото и лес, а также перерабатывающая промышленность.

## Slide 6
Схема УДС исследуемой территории – г. Могоча

## Slide 7
Chart: Численность населения г. Могоча
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
 | 13697 | 13640 | 13526 | 13442 | 13285
Chart: Уровень безработицы г. Могоча
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
 | 92 | 112 | 145 | 106 | 104
Социально-демографические показатели г. Могоча
Показатель численности населения имеет тенденцию постепенного уменьшения. Число трудоспособного населения также сокращается. Прежде всего это связано с растущим показателем миграции коренного населения в близлежащие города и села, а также в другие регионы России. Уровень безработицы имеет плавающий характер.

## Slide 8
Подготовка и проведение транспортных обследований на территории г. Могоча
Транспортные обследования проводились полевым методом, включающим в себя:
– натурные обследования интенсивности движения и состава транспортного потока;
– обследования пассажиропотоков на городском пассажирском общественном транспорте;
– изучения общественного мнения и мнения водителей транспортных средств.

## Slide 9
Методика проведения натурного обследования интенсивности движения и состава транспортного потока на улично-дорожной сети в транспортных узлах
Учет интенсивности транспортных потоков производится путем видеосъемки, с охватом всех возможных направлений движения в транспортном узле. Съемка узлов осуществляется видеокамерами.
Проведя видеосъемки, производится обработка видеоматериалов в ручном режиме подсчета интенсивности и состава транспортного потока, с оформлением карточек замеров.
Далее результаты обследований из карточек сводятся в общую таблицу с интенсивностью и составом транспортного потока по улично-дорожной сети.
На территории г. Могоча обследование проводилось в будние и выходные дни недели: с 7:00 до 9:00 утром; с 17:00 до 19:00 вечером.

## Slide 10
Схема расположения мест натурного обследования

## Slide 11
  Методика проведения натурного обследования интенсивности пассажирских потоков городского общественного транспорта
Автомобиль-лаборатория двигался за маршрутами городского общественного транспорта, и на видеокамеру проводилась съемка, в которой регистрируется количество входящих и выходящих пассажиров на каждом остановочном пункте маршруте движения.
Обработка видеоматериалов проводилась ручным методом с занесением информации о количестве входящих и выходящих пассажиров на остановочном пункте в таблицу исследования пассажиропотоков на маршруте движения и составлением картограммы пассажиропотока.
Замеры пассажиропотоков на городских маршрутах движения проводились для утренних (с 07:00 до 09:00) и вечерних (с 17:00 до 19:00) пиковых промежутков времени в рабочие дни недели.

## Slide 12
Схема маршрутов общественного транспорта

## Slide 13
Chart: Картограмма пассажиропотока на маршруте №1 "ДОСы - ул. Украинская - РЭС" в утренний период времени, прямое направление
| Березовая, 23 (хирургия ЦРБ) | Зеленая, 2а | Комсомольская, 36 (напротив) | Комсомольская, 27 (магазин без названия) | Комсомольская, 11 | Комсомольская, 1 | Украинская, 37 | Украинская, 43 (МЧ-1) | Украинская, 16 | Промышленная, 5 (магазин «Толстячок») | Набережная, 2 | Кирова, 18 (магазин «Хоз. товары») | Кирова, 52 | Плясова, 50 (вокзал) | Вокзальная, 21 | Стадионная, 4а (магазин) | Станционная, 37 (напротив) | им. Малова, 20а (магазин «Луч») | Восточная, 17 | Стадионная, конечная
Вошли | 15 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вышли | 0 | 0 | -1 | 0 | -6 | -5 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -1 | -6 | -1 | 0 | -2 | -2 | 0
Пример картограммы существующего пассажиропотока

## Slide 14
Обследование существующей сети остановочных пунктов
Chart: Обустройство остановок заездными карманами
| Есть | Нет
 | 0.231 | 0.769
Chart: Обустройство остановок остановочными павильонами
| Есть | Нет
 | 0.885 | 0.115
Chart: Обустройство остановок посадочными площадками
| Есть | Нет
 | 0.885 | 0.115
Chart: Обустройство остановок искусственным освещением
| Есть | Нет
 | 0.52 | 0.48

## Slide 15: Анализ полученных данных и результатов обследований и оценка существующих параметров улично-дорожной сети и схемы организации дорожного движения
При проработке данного пункта проведен анализ параметров существующей улично-дорожной сети. К данным параметрам относится:
протяженность улиц и дорог;
густота улично-дорожной сети;
плотность транспортных потоков;
пропускная способность участков УДС;
уровень обслуживания дорожного движения на участках УДС

## Slide 16
Анализ статистики аварийности с выявлением причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, наличия резервов по снижению количества и тяжести последствий
Chart: Статистика аварийности
| 2015 | 2016 | 2017
ДТП | 27 | 26 | 33
Погибло | 13 | 6 | 9
Ранено | 38 | 26 | 37
На территории г. Могоча за последние три года динамики снижения количества ДТП не наблюдается, однако в 2016 году в результате ДТП погибло в 2 раза меньше человек по сравнению с 2015 г. Количество раненых максимально снизилось в 2016, однако за 2015 и 2017 года количество раненых в результате ДТП было практически на одном уровне: 38 и 37 человек соответственно.

## Slide 17
Chart: Диаграмма распределения ДТП по видам за 2016 г.
| Опрокидывание | Наезд на стоящее ТС | Столкновение | Наезд на пешехода | Наезд на препятствие
 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6
Chart: Диаграмма распределения ДТП по видам за 2015 г.
| Наезд на пешехода | Съезд с дороги | Столкновение | Наезд на препятствие | Наезд на стоящее ТС | Опрокидывание | Падение пассажира
 | 6 | 3 | 10 | 2 | 1 | 4 | 1
Chart: Диаграмма распределения ДТП по видам за 2017 г.
| Падение пассажира | Наезд на велосипедиста | Столкновение | Опрокидывание | Наезд на стоящее ТС | Наезд на пешехода | Наезд на препятствие
 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 4 | 3

## Slide 18
Обследование состояния УДС г. Могоча проводилось на ключевых автомобильных дорогах (улицы). Выявлялось несоответствие дорожного покрытия на протяженности всего участка улицы, износ дорожной одежды, дефекты искусственных сооружений на улицах, обследование пешеходных тротуаров, состояние технических средств организации дорожного движения (ТСОДД) – разметка, дорожные знаки и т.п.
Анализ данных об эксплуатационном состоянии УДС и ТСОДД
г. Могоча

## Slide 19
Анализ организации существующего парковочного пространства на территории
г. Могоча

## Slide 20
Экологическая обстановка на территории г. Могоча при взаимодействии с автомобильным транспортом
Один легковой автомобиль ежегодно поглощает из атмосферы в среднем более 4 т кислорода, выбрасывая с отработавшими газами примерно 800 кг оксида углерода, около 400 кг оксидов азота и почти 200 кг различных углеводородов.
Для общей картины экологического состояния была проведена оценка уровня загрязнения улиц города, отработанными газами автотранспорта по концентрации оксида углерода (СО).

## Slide 21
Характеристика пешеходного, велосипедного и грузового движений на территории г. Могоча
Потоки пешеходов неравномерно распределены в разные периоды времени. Для пиковых периодов, в утренний и вечерний, пешеходное движение наблюдаются возле торговых центров, образовательных учреждениях, учреждениях здравоохранения, промышленных предприятий и т.п.
Велосипедная инфраструктура в виде велосипедных или велопешеходных дорожек на территории г. Могоча для комфортных и безопасных условий передвижения велосипедистов отсутствует.
Сквозной проезд через город для транзитного транспорта отсутствует. Перевозка опасных грузов (бензина, дизельного топлива) по городской территории осуществляется на всей УДС, за исключением Комсомольской ул.

## Slide 22
Результаты изучения общественного мнения и мнения водителей транспортных средств
Всего в социологическом опросе г. Могоча приняло участие 165 респондентов, из которых 57% – мужского пола, 43% – женского пола.
Chart: Возрастная структура опрошенного населения
| до 20 лет | от 21 до 30 лет | от 31 до 45 лет | более 46 лет
 | 189.29 | 304.51 | 246.9 | 82.3

## Slide 23
В настоящее время проектирование городов и городских поселков немыслимо без четкого функционального зонирования их территории, при помощи которого определяются транспортно-планировочные районы. Необходимость такого разделения городской территории обусловлена стремлением улучшить систему обслуживания населения, путем организации ее центров в каждом отдельном планировочном районе.
На основе транспортного районирования были проведены следующие мероприятия:
разработка методики и создание модели расчета транспортного спроса для транспортных и пассажирских перемещения;
расчет перераспределения транспортных и пешеходных потоков;
разработка вариантов транспортной макромодели прогнозных лет.
Этап II. Разработка транспортной модели г. Могоча

## Slide 24
Районирование г. Могоча на транспортные районы

## Slide 25
Картограмма распределения загрузки на УДС в пиковый период

## Slide 26
Картограмма распределения интенсивности транспортных потоков на УДС в пиковый период

## Slide 27
Картограмма распределения выбросов вредных веществ (СО2) по УДС в пиковый период

## Slide 28
Картограмма распределения выбросов вредных веществ (NOx) по УДС в пиковый период

## Slide 29
Мероприятия на краткосрочную перспективу

## Slide 30
Мероприятия на среднесрочную перспективу

## Slide 31
Мероприятия на долгосрочную перспективу

## Slide 32
Этап III. Разработка моделей ключевых транспортных узлов

## Slide 33
В качестве разработки моделей ключевых транспортных узлов будет использовано имитационное моделирование на микроуровне для:
Перекресток Комсомольская ул. – Клубная ул.
Перекресток Комсомольская ул. – ул. Шулешко.
Для моделирования процесса дорожного движения был использован программный комплекс Aimsun.
Проведение транспортных обследований с целью установления параметров транспортных потоков в ключевых транспортных узлах

## Slide 34
Комсомольская ул. –
ул. Шулешко
Комсомольская ул. – Клубная ул.
Моделирование выбранных транспортных узлов позволило рассчитать такие параметры транспортных потоков, как:
время в пути, с./км.;
время задержки, с./км.;
плотность, авт./км.;
средняя скорость транспортного узла, км./ч.;
длина очереди затора, авт.

## Slide 35
Этап IV. Разработка мероприятий в рамках КСОДД на территории г. Могоча на прогнозные периоды

## Slide 36
Обустройство существующих остановочных пунктов

## Slide 37
Обеспечение комфортных условий передвижения для пешеходов
Обустройство тротуаров
Обустройство пешеходных переходов
37

## Slide 38
Обустройство искусственного освещения дорожного полотна
Установка пешеходных ограждений
Установка пешеходных светофоров типа Т7

## Slide 39
Совершенствование системы информационного обеспечение участников дорожного движения
Дорожные знаки
Дорожная разметка
ЗИП

## Slide 40
Оптимизация парковочного пространства
Обустройство экопарковок
Установка дорожных знаков
Нанесение дорожной разметки
Ремонт покрытия парковок

## Slide 41
Профилактика дорожно-транспортных происшествий

## Slide 42
Для успешного развития г. Могоча требуется совершенствование транспортной инфраструктуры. И предлагаемый комплекс мероприятий, изложенный в КСОДД, направлен: на повышение безопасности дорожного движения, снижение конфликтных ситуации и ДТП с участием пешеходов, улучшение условий дорожного движения для транспортных средств и пешеходов.
Заключение